DERS BİLGİ FORMU

| DERSİN ADI | TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI |
| --- | --- |
| BÖLÜM | ELEKTRİK VE ENERJİ |
| PROGRAM | ELEKTRİK |
| DÖNEMİ |  |
| DERSİN DİLİ | Türkçe |
| DERS KATEGORİSİ | Zorunlu Ders | Meslek Dersi | Seçmeli Ders |
|  |  | x |  |
| ÖN ŞARTLAR |  |
| SÜRE VE DAĞILIMI | Haftalık Ders Saati | Okul Eğitimi Süresi | Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) | Toplam |
|  | 4 | (10+4+14+12)=40 | 80 | (30+30+30+30)=120 |
| KREDİ | Ders Kredisi | AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) |
|  |  | 4 |
| DERSİN AMACI | Bu derste, her türlü Trafo ve doğru akım elektrik makinelerinin uçlarının bulunması, devreye bağlanması ve çalıştırılması işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. |
| ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER | Doğru akım şönt, seri ve kompunt motorlarını çalıştırmak Doğru akım şönt, seri ve kompunt dinamolarını çalıştırmak Bir fazlı trafo çalıştırmak Üç fazlı trafo çalıştırmak |
| DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) | Hafta | Modüller/İçerik/Konular |
|  | 1 | DC Motorlarının Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak |
|  | 2 | DC Motorlarının Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak |
|  | 3 | DC Motorlarının Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak |
|  | 4 | DC Motorlarının Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak |
|  | 5 | DC Motorlarının Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak |
|  | 6 | DC Dinamolarının Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak |
|  | 7 | DC Dinamolarının Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak |
|  | 8 | DC Dinamolarının Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak |
|  | 9 | DC Dinamolarının Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak |
|  | 10 | Trafoların Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak |
|  | 11 | Trafoların Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak |
|  | 12 | Trafoların Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak |
|  | 13 | Trafoların Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak |
|  | 14 | Trafoların Kurulumunu Yapmak ve Çalıştırmak |
| EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM | Ortam | Donanım | İş Yeri |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Not/açıklama/öneri: |
|  | Yöntem | Uygulanan yöntem | Yüzde (%) |
|  | Ara sınavlar |  |  |
|  | Ödevler |  |  |
|  | Projeler |  |  |
|  | Dönem ödevi |  |  |
|  | Laboratuvar |  |  |
|  | Diğer |  |  |
|  | Dönem sonu sınavı |  |  |
| KAYNAKLAR |  |
| İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR |  |

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL	: DC MOTORLARININ KURULUMUNU YAPMAK VE            ÇALIŞTIRMAK -1

MODÜLÜN KODU		:  1

BÖLÜM			: ELEKTRİK VE ENERJİ

PROGRAM			: ELEKTRİK

DERS				: TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI

SÜRE				: 30/10

KREDİ	: 1  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Modül sınıf ortamında öğrencilerle yüz yüze, gerekli ders materyalleri kullanılarak, anlatılır, laboratuvar ortamında uygulamalar yaptırılır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			: Sınıf, laboratuvar

MODÜLÜN AMACI	: Öğrenci, çalışma ortamında, gerekli güvenlik önlemlerini alarak dc motorları çalıştırarak hız ayarını yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ 	: Öğrenci,

- Doğru akım motorlarının tipini doğru bir şekilde belirleyebilecektir.

- Şönt motorları çalıştırarak karakteristiğini çıkarabilecektir.

- Seri motorları çalıştırarak karakteristiğini çıkarabilecektir.

- .

# İÇERİK			:

# DC Motorlar

  - Yapısı

  - Çalışma şekilleri

  - Çeşitleri

  - Doğru akım motorlarında uyartım

# Doğru Akım Şönt Motoru Ve Karakteristikleri

- Boş çalışma karakteristiği

- Yüklü çalışma karakteristiği

- Dış çalışma karakteristiği

# Doğru Akım Seri Motoru Ve Karakteristikleri

- Boş çalışma karakteristiği

- Yüklü çalışma karakteristiği

- Dış çalışma karakteristiği

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

AÇIKLAMALAR		:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Trafo Ve Doğru Akım Elektrik Makinalarının Kurulumunu Yapmak |
| İŞLEM NU. | 1 | İŞLEMİN ADI | Doğru akım motorunun tipini belirlemek |
| YETERLİKLER | Doğru akım motorlarını çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, Ekipman ve Koşullar) | DC motor, el takımı, multimetre |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Doğru akım motorlarının etiket değerlerini okumak Motorun uçlarını bulmak Motor tipini tespit etmek | Doğru Akım Motorları Yapısı Çalışma şekilleri Çeşitleri Doğru akım motorlarında uyartım | Ölçü aletlerini kullanmak Katalog okumak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 6 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |
| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Trafo Ve Doğru Akım Elektrik Makinalarının Kurulumunu Yapmak |
| İŞLEM NU. | 2 | İŞLEMİN ADI | Şönt motorları çalıştırmak |
| YETERLİKLER | Doğru akım motorlarını çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Doğru akım şönt motor, takometre, el takımı, anahtar takımı, ampermetre, voltmetre |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Şönt motorun etiket değerlerini okumak Şönt motorun yüklü çalışması için gerekli ölçü aletlerini seçmek Uygun bağlantıyı yapmak Ölçü aletlerinin kademelerini ayarlamak Devreye enerji vermek Motora yük bağlayarak uyartım akımı ile devir sayısı değişimini incelemek | Doğru Akım Şönt Motoru Ve Karakteristikleri Boş çalışma karakteristiği Yüklü çalışma karakteristiği Dış çalışma karakteristiği | Klemens bağlantılarını yapmak Ölçü aletlerini kullanmak El takımlarını kullanmak Katalog okumak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 2 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Trafo Ve Doğru Akım Elektrik Makinalarının Kurulumunu Yapmak |
| İŞLEM NU. | 3 | İŞLEMİN ADI | Seri motorları çalıştırmak |
| YETERLİKLER | Doğru akım motorlarını çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Doğru akım seri motor, takometre, el takımı, anahtar takımı, ampermetre, voltmetre |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Seri motorun etiket değerlerini okumak Seri motorun yüklü çalışması için gerekli ölçü aletlerini seçmek Uygun bağlantıyı yapmak Ölçü aletlerinin kademelerini ayarlamak Devreye enerji vermek Motora yük bağlayarak uyartım akımı ile devir sayısı değişimini incelemek | Doğru Akım Seri Motoru Ve Karakteristikleri Boş çalışma karakteristiği Yüklü çalışma karakteristiği Dış çalışma karakteristiği | Klemens bağlantılarını yapmak Ölçü aletlerini kullanmak El takımlarını kullanmak Katalog okumak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 2saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL		: DC MOTORLARININ KURULUMUNU YAPMAK VE ÇALIŞTIRMAK -2

MODÜLÜN KODU		:  2

BÖLÜM			: ELEKTRİK VE ENERJİ

PROGRAM			: ELEKTRİK

DERS				: TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI

SÜRE				: 30/4

KREDİ	: 1  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Modül sınıf ortamında öğrencilerle yüz yüze, gerekli ders materyalleri kullanılarak, anlatılır, laboratuvar ortamında uygulamalar yaptırılır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			: Sınıf, laboratuvar

MODÜLÜN AMACI	: Öğrenci, çalışma ortamında, gerekli güvenlik önlemlerini alarak dc motorları çalıştırarak hız ayarını yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ 	: Öğrenci,

- Kompunt motorları çalıştırarak karakteristiğini çıkarabilecektir.

- Doğru akım motorlarında hız ayarı yapabilecektir.

# İÇERİK			:

# Doğru Akım Kompunt Motoru Ve Karakteristikleri

- Boş çalışma karakteristiği

- Yüklü çalışma karakteristiği

# Doğru Akım Motorlarında Hız Ayarı

- Doğru akım motorlarında devir ayarı

- Doğru akım motor sürücüleri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

AÇIKLAMALAR		:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Trafo Ve Doğru Akım Elektrik Makinalarının Kurulumunu Yapmak |
| İŞLEM NU. | 1 | İŞLEMİN ADI | Kompunt motorları çalıştırmak |
| YETERLİKLER | Doğru akım motorlarını çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Doğru akım kompunt motor, takometre, el takımı, anahtar takımı, ampermetre, voltmetre |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Kompunt motorun etiket değerlerini okumak Kompunt motorun yüklü çalışması için gerekli ölçü aletlerini seçmek Uygun bağlantıyı yapmak Ölçü aletlerinin kademelerini ayarlamak Devreye enerji vermek Motora yük bağlayarak uyartım akımı ile devir sayısı değişimini incelemek | Doğru akım kompunt motoru ve karakteristikleri Boş çalışma karakteristiği Yüklü çalışma karakteristiği Dış çalışma karakteristiği | Klemens bağlantılarını yapmak Ölçü aletlerini kullanmak El takımlarını kullanmak Katalog okumak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi :2 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Trafo Ve Doğru Akım Elektrik Makinalarının Kurulumunu Yapmak |
| İŞLEM NU. | 2 | İŞLEMİN ADI | Doğru akım motorlarında hız ayarı yapmak |
| YETERLİKLER | Doğru akım motorlarını çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Doğru akım motoru, el takımı, anahtar takımı, multimetre, sürücü devresi |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Doğru akım motorunun etiket değerlerini okumak Motorun uçlarını tespit etmek Devir ayarı için uygun ölçü aletlerini bağlamak Kullanılan motorun tipine göre Doğru akım motorlarında devir ayar yöntemlerini kullanarak hız ayarını yapmak Doğru akım motor sürücüsünü devreye bağlamak Doğru akım sürücüsü kullanarak hız ayarı yapmak | Doğru akım motorlarında devir ayarı Doğru akım motor sürücüleri | Klemens bağlantılarını yapmak Ölçü aletlerini kullanmak El takımlarını kullanmak Katalog okumak Doğru akım motor sürücüsünü kullanmak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 2 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 40 dakika NOT: |

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL	: DC DİNAMOLARININ KURULUMUNU YAPMAK VE ÇALIŞTIRMAK

MODÜLÜN KODU		:  3

BÖLÜM			: ELEKTRİK VE ENERJİ

PROGRAM			: ELEKTRİK

DERS				: TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI

SÜRE				: 30/14

KREDİ	: 1  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Modül sınıf ortamında öğrencilerle yüz yüze, gerekli ders materyalleri kullanılarak, anlatılır, laboratuvar ortamında uygulamalar yaptırılır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			: Sınıf, laboratuvar

MODÜLÜN AMACI	: Öğrenci, çalışma ortamında, gerekli güvenlik önlemlerini alarak dc dinamoları çalıştırarak hız ayarını yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ 	: Öğrenci,

- Doğru akım dinamolarının tipini doğru bir şekilde belirleyebilecektir.

- Şönt dinamoları çalıştırarak karakteristiğini çıkarabilecektir.

- Seri dinamoları çalıştırarak karakteristiğini çıkarabilecektir.

- Kompunt dinamoları çalıştırarak karakteristiğini çıkarabilecektir.

- Doğru akım dinamolarında gerilim ayarı yapabilecektir

# İÇERİK			:

# DC Dinamolar

- Yapısı

- Çalışma şekilleri

- Çeşitleri

- Doğru akım dinamolarında uyartım

# Doğru Akım Şönt Dinamo ve Karakteristikleri

- Boş çalışma karakteristiği

- Yüklü çalışma karakteristiği

# Doğru Akım Seri Dinamo ve Karakteristikleri

- Boş çalışma karakteristiği

- Yüklü çalışma karakteristiği

# Doğru Akım Kompunt Dinamo ve Karakteristikleri

- Boş çalışma karakteristiği

- Yüklü çalışma karakteristiği

# Doğru Akım Dinamolarında Hız Ayarı

- Doğru akım dinamolarında devir ayarı

- Doğru akım dinamo sürücüleri

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME		:

AÇIKLAMALAR		:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Trafo Ve Doğru Akım Elektrik Makinalarının Kurulumunu Yapmak |
| İŞLEM NU. | 1 | İŞLEMİN ADI | Doğru akım dinamonun tipini belirlemek |
| YETERLİKLER | Doğru akım dinamolarını çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, Ekipman ve Koşullar) | DC dinamo, el takımı, multimetre |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Doğru akım dinamolarının etiket değerlerini okumak Dinamoun uçlarını bulmak Dinamo tipini tespit etmek | Doğru Akım Dinamoları Yapısı Çalışma şekilleri Çeşitleri Doğru akım dinamolarında uyartım | Ölçü aletlerini kullanmak Katalog okumak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 6 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |
| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Trafo Ve Doğru Akım Elektrik Makinalarının Kurulumunu Yapmak |
| İŞLEM NU. | 2 | İŞLEMİN ADI | Şönt dinamoları çalıştırmak |
| YETERLİKLER | Doğru akım dinamolarını çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Doğru akım şönt dinamo, takometre, el takımı, anahtar takımı, ampermetre, voltmetre |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Şönt dinamoun etiket değerlerini okumak Şönt dinamoun yüklü çalışması için gerekli ölçü aletlerini seçmek Uygun bağlantıyı yapmak Ölçü aletlerinin kademelerini ayarlamak Devreye enerji vermek Dinamoa yük bağlayarak uyartım akımı ile devir sayısı değişimini incelemek | Doğru Akım Şönt Dinamou Ve Karakteristikleri Boş çalışma karakteristiği Yüklü çalışma karakteristiği Dış çalışma karakteristiği | Klemens bağlantılarını yapmak Ölçü aletlerini kullanmak El takımlarını kullanmak Katalog okumak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 2 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Trafo Ve Doğru Akım Elektrik Makinalarının Kurulumunu Yapmak |
| İŞLEM NU. | 3 | İŞLEMİN ADI | Seri dinamoları çalıştırmak |
| YETERLİKLER | Doğru akım dinamolarını çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Doğru akım seri dinamo, takometre, el takımı, anahtar takımı, ampermetre, voltmetre |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Seri dinamoun etiket değerlerini okumak Seri dinamoun yüklü çalışması için gerekli ölçü aletlerini seçmek Uygun bağlantıyı yapmak Ölçü aletlerinin kademelerini ayarlamak Devreye enerji vermek Dinamoa yük bağlayarak uyartım akımı ile devir sayısı değişimini incelemek | Doğru Akım Seri Dinamou Ve Karakteristikleri Boş çalışma karakteristiği Yüklü çalışma karakteristiği Dış çalışma karakteristiği | Klemens bağlantılarını yapmak Ölçü aletlerini kullanmak El takımlarını kullanmak Katalog okumak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 2saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Trafo Ve Doğru Akım Elektrik Makinalarının Kurulumunu Yapmak |
| İŞLEM NU. | 4 | İŞLEMİN ADI | Kompunt dinamoları çalıştırmak |
| YETERLİKLER | Doğru akım dinamolarını çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Doğru akım kompunt dinamo, takometre, el takımı, anahtar takımı, ampermetre, voltmetre |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Kompunt dinamoun etiket değerlerini okumak Kompunt dinamoun yüklü çalışması için gerekli ölçü aletlerini seçmek Uygun bağlantıyı yapmak Ölçü aletlerinin kademelerini ayarlamak Devreye enerji vermek Dinamoa yük bağlayarak uyartım akımı ile devir sayısı değişimini incelemek | Doğru akım kompunt dinamou ve karakteristikleri Boş çalışma karakteristiği Yüklü çalışma karakteristiği Dış çalışma karakteristiği | Klemens bağlantılarını yapmak Ölçü aletlerini kullanmak El takımlarını kullanmak Katalog okumak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi :2 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Trafo Ve Doğru Akım Elektrik Makinalarının Kurulumunu Yapmak |
| İŞLEM NU. | 5 | İŞLEMİN ADI | DC dinamoların da gerilim ayarı yapmak |
| YETERLİKLER | DC DİNAMOLARININ KURULUMUNU YAPMAK VE ÇALIŞTIRMAK |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Doğru akım dinamo, el takımı, anahtar takımı, multi metre, sürücü devresi |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Doğru akım dinamonun etiket değerlerini okumak Dinamonun uçlarını tespit etmek Gerilim ayarı için uygun ölçü aletlerini bağlamak Kullanılan dinamon tipine göre Doğru akım dinamolarında gerilim ayar yöntemlerini kullanarak gerilim ayarını yapmak | Doğru akım dinamolarında gerilim ayar yöntemleri | Klemens bağlantılarını yapmak Ölçü aletlerini kullanmak El takımlarını kullanmak Katalog okumak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 2 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 40 dakika NOT: |

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL			: TRAFOLARIN KURULUMUNU YAPMAK VE ÇALIŞTIRMAK

MODÜLÜN KODU		:  4

BÖLÜM			: ELEKTRİK VE ENERJİ

PROGRAM			: ELEKTRİK

DERS				: TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI

SÜRE				: 30/12

KREDİ	: 1  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Modül sınıf ortamında öğrencilerle yüz yüze, gerekli ders materyalleri kullanılarak, anlatılır, laboratuvar ortamında uygulamalar yaptırılır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			: Sınıf, laboratuvar

MODÜLÜN AMACI	: Öğrenci, çalışma ortamında, gerekli güvenlik önlemlerini alarak bir fazlı ve üç fazlı trafoları çalıştırarak gerekli devreleri kurabileceklerdir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ 	: Öğrenci,

- Bir fazlı trafoların tipini doğru bir şekilde belirleyebilecektir.

- Bir fazlı trafoların hesabını doğru bir şekilde yapabilecektir.

- Bir fazlı trafoları çalıştırarak karakteristiğini çıkarabilecektir.

- Üç fazlı trafoların tipini doğru bir şekilde belirleyebilecektir.

- Üç fazlı trafoların hesabını doğru bir şekilde yapabilecektir.

- Üç fazlı trafoları çalıştırarak karakteristiğini çıkarabilecektir.

# İÇERİK			:

# Bir fazlı Trafolar

- Yapısı

- Çalışma şekilleri

- Çeşitleri

- Yapım hesabı

# Bir fazlı trafoların Karakteristikleri

- Boş çalışma karakteristiği

- Yüklü çalışma karakteristiği

# Üç fazlı Trafolar

- Yapısı

- Çalışma şekilleri

- Çeşitleri

- Yapım hesabı

# Üç fazlı trafoların Karakteristikleri

- Boş çalışma karakteristiği

- Yüklü çalışma karakteristiği

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME		:

AÇIKLAMALAR		:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Trafo Ve Doğru Akım Makinaları |
| İŞLEM NU. | 1 | İŞLEMİN ADI | Bir fazlı trafoların hesabını yapmak |
| YETERLİKLER | Trafoların Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, Ekipman ve Koşullar) | Bir fazlı trafo, el takımı, multimetre |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| bir fazlı trafoların yapısını bilmek bir fazlı trafoların çalışmasını bilmek bir fazlı trafoların tipini tespit etmek bir fazlı trafoların nüve kesitini hesaplamak bir fazlı trafoların sipir sayılırını hesaplamak bir fazlı trafoların nüvesinin pencere ve boyunduruk ölçülerini tespit etmek | bir fazlı trafoların Yapısı Çalışma şekilleri Çeşitleri bir fazlı trafoların yapım hesabı | Ölçü aletlerini kullanmak Katalog okumak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 6 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |
| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Trafo Ve Doğru Akım Makinaları |
| İŞLEM NU. | 2 | İŞLEMİN ADI | Bir fazlı trafoları devreye almak |
| YETERLİKLER | Trafoların Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, Ekipman ve Koşullar) | Bir fazlı trafo, el takımı, multimetre |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Bir fazlı trafoları etiket değerlerini okumak Bir fazlı trafoların boş çalışması için gerekli ölçü aletlerini seçmek Uygun bağlantıyı yapmak Ölçü aletlerinin kademelerini ayarlamak Devreye enerji vermek ve sonuçları kaydetmek Bir fazlı trafoların yüklü çalışması için gerekli ölçü aletlerini seçmek Uygun bağlantıyı yapmak Ölçü aletlerinin kademelerini ayarlamak 9. Devreye enerji vermek ve sonuçları kaydetmek | 1. Bir fazlı trafoları Ve Karakteristikleri Boş çalışma karakteristiği Yüklü çalışma karakteristiği c. Verim hesabı | Klemens bağlantılarını yapmak Ölçü aletlerini kullanmak El takımlarını kullanmak Katalog okumak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 2 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Trafo Ve Doğru Akım Makinaları |
| İŞLEM NU. | 3 | İŞLEMİN ADI | Üç fazlı trafoların hesabını yapmak |
| YETERLİKLER | Trafoların Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Üç fazlı trafoları, ampermetre, voltmetre |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Üç fazlı trafoların yapısını bilmek Üç fazlı trafoların çalışmasını bilmek Üç fazlı trafoların tipini tespit etmek Üç fazlı trafoların nüve kesitini hesaplamak Üç fazlı trafoların sipir sayılırını hesaplamak Üç fazlı trafoların nüvesinin pencere ve boyunduruk ölçülerini tespit etmek | Üç fazlı trafoların Yapısı Çalışma şekilleri Çeşitleri Üç fazlı trafoların yapım hesabı | Ölçü aletlerini kullanmak Katalog okumak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 2saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |
| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Trafo Ve Doğru Akım Makinaları |
| İŞLEM NU. | 4 | İŞLEMİN ADI | Üç fazlı trafoları devreye almak |
| YETERLİKLER | Trafoların Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, Ekipman ve Koşullar) | Üç fazlı trafo, el takımı, multimetre |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Üç fazlı trafoları etiket değerlerini okumak Üç fazlı trafoların boş çalışması için gerekli ölçü aletlerini seçmek Uygun bağlantıyı yapmak Ölçü aletlerinin kademelerini ayarlamak Devreye enerji vermek ve sonuçları kaydetmek Üç fazlı trafoların yüklü çalışması için gerekli ölçü aletlerini seçmek Uygun bağlantıyı yapmak Ölçü aletlerinin kademelerini ayarlamak 9. Devreye enerji vermek ve sonuçları kaydetmek 10. Üç fazlı trafoların verimini hesaplamak | 1. Üç fazlı trafoları Ve Karakteristikleri Boş çalışma karakteristiği Yüklü çalışma karakteristiği c. Verim hesabı | Klemens bağlantılarını yapmak Ölçü aletlerini kullanmak El takımlarını kullanmak Katalog okumak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 2 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |