DERS BİLGİ FORMU

| DERSİN ADI | ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR |
| --- | --- |
| BÖLÜM | ELEKTRİK VE ENERJİ |
| PROGRAM | ELEKTRİK |
| DÖNEMİ |  |
| DERSİN DİLİ | Türkçe |
| DERS KATEGORİSİ | Zorunlu Ders | Meslek Dersi | Seçmeli Ders |
|  |  | x |  |
| ÖN ŞARTLAR |  |
| SÜRE VE DAĞILIMI | Haftalık Ders Saati | Okul Eğitimi Süresi | Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) | Toplam |
|  | 4 | (14+6+12+10)=42 | 78 | (30+30+30+30)=120 |
| KREDİ | Ders Kredisi | AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) |
|  |  | 4 |
| DERSİN AMACI | Bu derste, her türlü asenkron ve senkron elektrik makinalarının uçlarının bulunması, devreye bağlanması ve çalıştırılması işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. |
| ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER | Bir fazlı asenkron motorları çalıştırmak Üç fazlı asenkron motorları çalıştırmak Senkron generatörler (alternatörler) çalıştırmak Senkron motorları çalıştırmak |
| DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) | Hafta | Modüller/İçerik/Konular |
|  | 1 | Ac Motorlarının Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak |
|  | 2 | Ac Motorlarının Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak |
|  | 3 | Ac Motorlarının Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak |
|  | 4 | Ac Motorlarının Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak |
|  | 5 | Generatörlerin Kurulumun Yapmak Ve Çalıştırmak-1 |
|  | 6 | Generatörlerin Kurulumun Yapmak Ve Çalıştırmak |
|  | 7 | Generatörlerin Kurulumun Yapmak Ve Çalıştırmak |
|  | 8 | Generatörlerin kurulumun yapmak ve çalıştırmak-2 |
|  | 9 | Generatörlerin kurulumun yapmak ve çalıştırmak |
|  | 10 | Generatörlerin kurulumun yapmak ve çalıştırmak |
|  | 11 | Generatörlerin kurulumun yapmak ve çalıştırmak |
|  | 12 | Senkron Motorun Kurulumun Yapmak Ve Çalıştırmak |
|  | 13 | Senkron Motorun Kurulumun Yapmak Ve Çalıştırmak |
|  | 14 | Senkron Motorun Kurulumun Yapmak Ve Çalıştırmak |
| EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM | Ortam | Donanım | İş Yeri |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Not/açıklama/öneri: |
|  | Yöntem | Uygulanan yöntem | Yüzde (%) |
|  | Ara sınavlar |  |  |
|  | Ödevler |  |  |
|  | Projeler |  |  |
|  | Dönem ödevi |  |  |
|  | Laboratuvar |  |  |
|  | Diğer |  |  |
|  | Dönem sonu sınavı |  |  |
| KAYNAKLAR |  |
| İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR |  |

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL			: AC Motorlarının Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak

MODÜLÜN KODU		:  1

BÖLÜM			: ELEKTRİK VE ENERJİ

PROGRAM			: ELEKTRİK

DERS				: ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR

SÜRE				: 30/14

KREDİ	: 1  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Modül sınıf ortamında öğrencilerle yüz yüze, gerekli ders materyalleri kullanılarak, anlatılır, laboratuvar ortamında uygulamalar yaptırılır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			: Sınıf, laboratuvar

MODÜLÜN AMACI	: Öğrenci, çalışma ortamında, gerekli güvenlik önlemlerini alarak AC motorları çalıştırarak hız ayarını yapabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ 	: Öğrenci,

- Bir fazlı asenkron motorlarının tipini doğru bir şekilde belirleyebilecektir.

- Bir fazlı asenkron motorları çalıştırabilecektir.

- Üç fazlı asenkron motorlarının tipini doğru bir şekilde belirleyebilecektir.

- Üç fazlı asenkron motorları çalıştırabilecektir.

.

# İÇERİK			:

# Bir fazlı asenkron Motorlar

  - Yapısı

  - Çalışma şekilleri

  - Çeşitleri

  - Yol verme yöntemleri

# Üç fazlı asenkron Motorlar

  - Yapısı

  - Çalışma şekilleri

  - Çeşitleri

  - Yol verme yöntemleri

# Bir ve Üç fazlı asenkron motorların Karakteristikleri

- Boş çalışma karakteristiği

- Yüklü çalışma karakteristiği

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

AÇIKLAMALAR		:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Alternatif Akım Elektrik Makinalarının Kurulumunu Yapmak |
| İŞLEM NU. | 1 | İŞLEMİN ADI | Bir Fazlı asenkron motorları çalıştırmak |
| YETERLİKLER | AC Motorlarının Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, Ekipman ve Koşullar) | Bir fazlı asenkron motor, el takımı, multimetre, turmetre |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Bir fazlı asenkron motorların parçalarını bilmek Bir fazlı asenkron motorlarda döner alanın oluşmasını bilmek Bir fazlı asenkron motorların bağlantısını yapmak Bir fazlı asenkron motora yol vermek Bir fazlı asenkron motorları boş ve yükte çalıştırmak Bir fazlı asenkron motorların hız ayarını yapmak | Bir fazlı asenkron Motorların Yapısı Çalışma şekilleri Çeşitleri Yol verme yöntemleri Hız ayarları | Ölçü aletlerini kullanmak Katalog okumak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 6 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |
| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Alternatif Akım Elektrik Makinalarının Kurulumunu Yapmak |
| İŞLEM NU. | 2 | İŞLEMİN ADI | Üç Fazlı asenkron motorları çalıştırmak |
| YETERLİKLER | AC Motorlarının Kurulumunu Yapmak Ve Çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Üç fazlı asenkron motor, el takımı, multimetre, turmetre |
| İŞLEMİN STANDARDI | TS EN ISO 10303-210 |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Üç fazlı asenkron motorların parçalarını bilmek Üç fazlı asenkron motorlarda döner alanın oluşmasını bilmek Stator sargılarında oluşan gerilimi, devir sayısını, Üç fazlı asenkron motorların bağlantısını yapmak Üç fazlı asenkron motora yol vermek Üç fazlı asenkron motorları boş ve yükte çalıştırmak Üç fazlı asenkron motorların hız ayarını yapmak | Üç fazlı asenkron Motorların Yapısı Çalışma şekilleri Çeşitleri Yol verme yöntemleri Hız ayarları | Ölçü aletlerini kullanmak Katalog okumak | 1. Planlı çalışmak 2.Zamanı iyi kullanmak 3.Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 2 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL			:Generatörlerin Kurulumun Yapmak Ve Çalıştırmak2

MODÜLÜN KODU		: 2

BÖLÜM			: ELEKTRİK VE ENERJİ

PROGRAM			: ELEKTRİK

DERS				: ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR

SÜRE				: 30/14

KREDİ	: 1  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Modül sınıf ortamında öğrencilerle yüz yüze, gerekli ders materyalleri kullanılarak, anlatılır, laboratuvar ortamında uygulamalar yaptırılır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			: Sınıf, laboratuvar

MODÜLÜN AMACI	: Öğrenci, çalışma ortamında, gerekli güvenlik önlemlerini alarak generatörlerin tiplerini, yapısını bilip devreye alabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ 	: Öğrenci,

- Generatörlerin çalışma yapısını bilecektir.

- Generatörlerin tiplerini bilip devreye alabilecektir.

# İÇERİK			:

# Silindirik kutuplu Generatörlerin

- Generatörleri oluşturan parçaları ve özellikleri

- Generatörlerin çalıştırılması

# Çıkıntılı kutuplu Generatörlerin

  - Generatörleri oluşturan parçaları ve özellikleri

# Generatörlerin çalıştırılması

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

AÇIKLAMALAR		:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Alternatif Akım Elektrik Makinalarının Kurulumunu Yapmak |
| İŞLEM NU. | 1 | İŞLEMİN ADI | Generatörlerin türünü belirlemek |
| YETERLİKLER | Generatörlerin Kurulumun Yapmak Ve Çalıştırmak-1 |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | Silindirik ve çıkıntılı kutuplu generatör, takometre, el takımı, anahtar takımı, ampermetre, voltmetre, frekansmetre, |
| İŞLEMİN STANDARDI |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| alternatörlerin parçalarını bilmek alternatörlerde gerilimin oluşmasını bilmek Stator sargılarında oluşan gerilimi, devir sayısını hesaplamak alternatörlerin bağlantısını yapmak | alternatörlerin yapısı gerilim elde edilmesi hesaplarının yapılması | Klemens bağlantılarını yapmak Ölçü aletlerini kullanmak El takımlarını kullanmak Katalog okumak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi :2 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Alternatif Akım Elektrik Makinalarının Kurulumunu Yapmak |
| İŞLEM NU. | 2 | İŞLEMİN ADI | Çıkıntılı kutuplu generatörleri devreye almak |
| YETERLİKLER | Generatörlerin Kurulumun Yapmak Ve Çalıştırmak-1 |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | çıkıntılı kutuplu generatör, takometre, el takımı, anahtar takımı, ampermetre, voltmetre, frekansmetre, |
| İŞLEMİN STANDARDI |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Çıkıntılı kutuplu alternatörlerin parçalarını bilmek Çıkıntılı kutuplu alternatörü devir ayarı yapılan sistem ile döndürmek Kutup sargılarına uyartım akım vererek gerilim elde etmek Elde edilen gerilimi hesap yolu ile doğrulamak Çıkıntılı kutuplu alternatörü yüke bağlamak | Çıkıntılı kutuplu alternatörlerin yapısı gerilim elde edilmesi hesaplarının yapılması yol verilmesi | Klemens bağlantılarını yapmak Ölçü aletlerini kullanmak El takımlarını kullanmak Katalog okumak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi :2 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |
| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Alternatif Akım Elektrik Makinalarının Kurulumunu Yapmak |
| İŞLEM NU. | 3 | İŞLEMİN ADI | Silindirik kutuplu generatörleri devreye almak |
| YETERLİKLER | Generatörlerin Kurulumun Yapmak Ve Çalıştırmak-1 |
| ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar) | silindirik kutuplu generatör, takometre, el takımı, anahtar takımı, ampermetre, voltmetre, frekansmetre, |
| İŞLEMİN STANDARDI |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| silindirik kutuplu alternatörlerin parçalarını bilmek silindirik kutuplu alternatörü devir ayarı yapılan sistem ile döndürmek Kutup sargılarına uyartım akım vererek gerilim elde etmek Elde edilen gerilimi hesap yolu ile doğrulamak silindirik kutuplu alternatörü yüke bağlamak | Silindirik kutuplu alternatörlerin yapısı gerilim elde edilmesi hesaplarının yapılması yol verilmesi | Klemens bağlantılarını yapmak Ölçü aletlerini kullanmak El takımlarını kullanmak Katalog okumak | İş güvenliğine dikkat etmek Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi :2 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL			: Generatörlerin Kurulumun Yapmak Ve Çalıştırmak-2

MODÜLÜN KODU		:  3

BÖLÜM			: ELEKTRİK VE ENERJİ

PROGRAM			: ELEKTRİK

DERS				: ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR

SÜRE				: 30/14

KREDİ	: 1  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Modül sınıf ortamında öğrencilerle yüz yüze, gerekli ders materyalleri kullanılarak, anlatılır, laboratuvar ortamında uygulamalar yaptırılır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			: Sınıf, laboratuvar

MODÜLÜN AMACI	: Öğrenci, çalışma ortamında, gerekli güvenlik önlemlerini alarak generatörlerin tiplerini, yapısını bilip devreye alabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ 	: Öğrenci,

- Alternatörlerde gerilim ve frekans ayarını  doğru bir şekilde belirleyebilecektir.

- Alternatörleri çalıştırarak kendi aralarında yada şebeke ile paralel bağlayabilecektir.

- Paralel bağladıkları alternatörlerin yük aktarımının yapabilecektir.

# İÇERİK			:

# Generatörlerdeki yüke bağlı

- Gerilim regülasyonunu sağlanması

- Frekans regülasyonunu sağlanması

# Generatörlerin paralel bağlanması için

- Generatörlerin gerilimlerinin eşitlenmesi

- Generatörlerin frekanslarının eşitlenmesi

- Aynı isimli uçların tespit edilmesi

- Senkronizasyon anının tespit edilmesi

- Paralel bağlanmış olan alternatörler arasında

- Yük alımının sağlanması

- Yük veriminin sağlanması

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

AÇIKLAMALAR		:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Alternatif Akım Elektrik Makinalarının Kurulumunu Yapmak |
| İŞLEM NU. | 1 | İŞLEMİN ADI | Gerilim ve frekans regülasyonu yapmak |
| YETERLİKLER | Generatörlerin Kurulumun Yapmak Ve Çalıştırmak-2 |
| ORTAM (Araç gereç, Ekipman ve Koşullar) | generatör, takometre, el takımı, anahtar takımı, ampermetre, voltmetre, frekansmetre, |
| İŞLEMİN STANDARDI |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Generatörün boşta çalıştırmak Generatörleri omik yük ile yavaş ,yavaş yüklemek, sonuçları kaydetmek Generatörleri endüktif yük ile yavaş ,yavaş yüklemek, sonuçları kaydetmek Generatörleri kapasitif yük ile yavaş ,yavaş yüklemek, sonuçları kaydetmek Yüklemeler esnasında meydana gelen gerilim düşümlerini dengelemek Yüklemeler esnasında meydana gelen frekans düşümlerini dengelemek Gerilim ve frekans ayarlarında kullanılan mekanik ve otomatik sistemleri tanımak | Alternatörlerinı Boşta çalıştırılması Çeşitli yüklerde çalıştırılması ve aralarındaki farkı bilmesi Gerilim ve frekans düşümlerine karşı yapılan işlemler Gerilim ve frekans ayarında kullanılan sistemler | Ölçü aletlerini kullanmak Katalog okumak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 6 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Alternatif Akım Elektrik Makinalarının Kurulumunu Yapmak |
| İŞLEM NU. | 2 | İŞLEMİN ADI | Senkronizasyon yapmak |
| YETERLİKLER | Generatörlerin Kurulumun Yapmak Ve Çalıştırmak-2 |
| ORTAM (Araç gereç, Ekipman ve Koşullar) | generatör, takometre, el takımı, anahtar takımı, ampermetre, voltmetre, frekansmetre, senkronoskop |
| İŞLEMİN STANDARDI |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| İki / Generatörü boşta çalıştırmak Paralel bağlanacak genaratörler yada şebeke gerilimlerini voltmetreler ile ölçerek dengesizlik halinde uyartım akımlarını ayarlayarak eşitlemek Paralel bağlanacak genaratörler yada şebeke frekanslarını frekansmetre ile ölçerek dengesizlik halinde devir sayılarını ayarlayarak eşitlemek Paralel bağlanacak genaratörler yada şebeke arasında bağlantı yapılacak uçları söner lamba , voltmetre döner lamba yöntemlerini kullanarak eşitlemek Paralel bağlanacak genaratörler yada şebeke arasında senkronizasyon anını söner lamba , voltmetre döner lamba , osilaskop, senkronoskop kullanarak yakalamak | Alternatörlerinı Paralel bağlanma şartları Paralel bağlanmada kullanılacak yöntemler Senkronizasyon anının tespiti | 1 . Ölçü aletlerini kullanmak 2 .Katalog okumak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 6 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL			: Senkron Motorun Kurulumun Yapmak Ve Çalıştırmak

MODÜLÜN KODU		:  4

BÖLÜM			: ELEKTRİK VE ENERJİ

PROGRAM			: ELEKTRİK

DERS				: ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR

SÜRE				: 30/14

KREDİ	: 1  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Modül sınıf ortamında öğrencilerle yüz yüze, gerekli ders materyalleri kullanılarak, anlatılır, laboratuvar ortamında uygulamalar yaptırılır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			: Sınıf, laboratuvar

MODÜLÜN AMACI	: Öğrenci, çalışma ortamında, gerekli güvenlik önlemlerini alarak senkron motorların tiplerini, yapısını bilip devreye alabilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ 	: Öğrenci,

- senkron motorların çalışma yapısını bilecektir.

- senkron motorların tiplerini bilip devreye alabilecektir.

# İÇERİK			:

# senkron motorların

- senkron motorların oluşturan parçaları ve özellikleri

- senkron motorların çalıştırılması

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

AÇIKLAMALAR		:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Alternatif Akım Elektrik Makinalarının Kurulumunu Yapmak |
| İŞLEM NU. | 1 | İŞLEMİN ADI | Senkron motorları kurmak |
| YETERLİKLER | Senkron Motorun Kurulumun Yapmak Ve Çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, Ekipman ve Koşullar) | Senkron motor, takometre, el takımı, anahtar takımı, ampermetre, voltmetre, frekansmetre |
| İŞLEMİN STANDARDI |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Senkron motorların parçalarını bilmek Senkron motorlarda hareketin oluşmasını bilmek Stator sargılarında oluşan gerilimi, devir sayısını hesaplamak Senkron motorların bağlantısını yapmak | Senkron motorların yapısı devir elde edilmesi hesaplarının yapılması | Ölçü aletlerini kullanmak Katalog okumak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 6 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Alternatif Akım Elektrik Makinalarının Kurulumunu Yapmak |
| İŞLEM NU. | 2 | İŞLEMİN ADI | Senkron motorları çalıştırmak |
| YETERLİKLER | Senkron Motorun Kurulumun Yapmak Ve Çalıştırmak |
| ORTAM (Araç gereç, Ekipman ve Koşullar) | Senkron motor, takometre, el takımı, anahtar takımı, ampermetre, voltmetre, frekansmetre |
| İŞLEMİN STANDARDI |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Senkron motorların parçalarını bilmek Senkron motorlarda hareketin oluşmasını bilmek Stator sargılarında oluşan gerilimi, devir sayısını hesaplamak Senkron motorlara Amortisor sargısı kullanarak yol vermek Frekans invertörü ile yol vermek Asenkron motor gibi yol vermek Deşarj direnci kullanarak yol verme Doğru akım motoru ile yol verme | Senkron motorların yapısı devir elde edilmesi hesaplarının yapılması Yol verme yöntemleri | Ölçü aletlerini kullanmak Katalog okumak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 6 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |